## Slide 1: МОУ “Общеобразовательный лицей №3”
Инженерная книга Machinarium29
Состав команды:
Руководитель:
А. Г. Каликин Команда: И. С. Ожиганов Ю. А. Толстун

## Slide 2: Оглавление
I Введение
II Блок схема
III Составные части робота
IV Контроллер
V Датчики линии
VI Видеокамера
VII Сервоприводы и аккумулятор
VIII Инфракрасный дальномер IX Захват Х Программирование

## Slide 3: Введение
Автономные автомобили становятся реальностью. В ближайшем будущем большую половину автомобилей в мире будут оснащать системой автопилота. Мы занимаемся разработкой системы автопилота для машины-сборщика сортированного мусора. Автомобили для сбора мусора имеют свой маршрут, следовательно мы можем запрограммировать автомобиль для соблюдения этого маршрута

## Slide 4
Среди задач для системы-автопилота будут следующие пункты:
Автоматическое экстренное торможение для предотвращения столкновения
Автоматическое поддержание крейсерской скорости (адаптивный круиз-контроль)
Автоматический контроль движения в полосе
Автоматический контроль светофоров и дорожных знаков
Автоматическое движение
по координатам
Сбор сортированного мусора
на спец площадках
- Распознавание цвета контейнера
с сортированным функцией
- Движение в автомобильной колонне

## Slide 5: Управление Питание Обмен данными Источник питания Управляющий элемент Двигатели Датчики
Контроллер
TRIK
Датчики линии
Видео модуль распознавания
Сервоприводы
Манипулятор
Аккумулятор
Видео модуль дороги
Инфракрасные дальномеры
Блок схема
Драйвер
Двигатели

## Slide 6: Составляющие робота
Контроллер Датчики линии Видеокамера
Аккумулятор Сервопривод Инфракрасный
дальномер

## Slide 7: Контроллер TRIK
Он способен одновременно решать задачи обработки аудио - и видеоданных, синтеза речи, навигации; управлять сервоприводами и моторами; собирать показания с аналоговых и цифровых датчиков; обмениваться информацией по беспроводной связи. Имеет в своем составе все необходимое оборудование для управления двигателями постоянного тока и сервоприводами, а также для приема и обработки информации от цифровых и аналоговых датчиков, микрофонов, видеомодулей. Контроллер снабжён цветным сенсорным дисплеем, программируемыми кнопками, есть поддержка WiFi, Bluetooth. В контроллере установлены встроенные защиты от перегрузки по току и от глубокой разрядки аккумулятора.
Некоторые характеристики контроллера :
Тактовая частота ЦП - 375 МГц
Тактовая частота ПП – 24 МГц
Оперативная память – 256 Мбайт
Интерфейсы двигателей постоянного тока - 4 порта двигателей 6-12V
Габариты корпуса - 125 * 80 * 25 мм

## Slide 8: Датчики линии
Характеристики :
Питание:
напряжение 3,3 – 5,5 V ток 20 мА Угол обзора 35 ° Рабочая температура от 0 до+50 C° Размеры 77 x 48 x 12 мм Описание:
Модуль датчика линии сочетает в себе два основных элемента: инфракрасный излучатель и инфракрасный приемник. Излучатель постоянно излучает инфракрасный свет, когда излучаемые инфракрасные лучи не отражаются, или отражаются обратно, но их интенсивность недостаточно большая - выходное напряжение остается низким. Когда обнаруженный объект (линия) присутствует в зоне обнаружения и инфракрасные лучи отражаются с достаточной интенсивностью, выходное напряжение становится высоким. Модуль выдает цифровой сигнал. На модуле присутствует светодиод - индикатор выходного напряжения.

## Slide 9: Видеокамера
OV7670 формирует изображение с максимальным разрешением 640 х 480 и может выдать его со скоростью до 30 кадров в секунду.
VDD — питание; GND — общий; SDIOC — (вход) тактовый сигнал последовательного интерфейса SCCB управления камерой; SDIOD — (вход/выход) информационный сигнал последовательного интерфейса SCCB у управления камерой; VSYNC — (выход) импульс кадровой синхронизации; HREF — (выход) импульс строчной синхронизации; PCLK — (выход) тактовый импульс выдачи байта с параллельного порта D7 — D0; XCLK — (вход) главный тактовый импульс для работы OV7670; D7 — D0 — 8-ми битный параллельный видеовыход; RESET (Сброс) — вывод аппаратного сброса камеры; PWDN — вывод аппаратного включения/выключения камеры.

## Slide 10: Сервоприводы и аккумулятор
Сервопривод - привод с управлением через отрицательную обратную связь, позволяющую точно управлять параметрами движения.
Аккумулятор Fire bull
Характеристики:
4200 mAh
12.6 V

## Slide 11: Захват
Захват – механизированная часть манипулятора, позволяющая захватывать и проводить различные манипуляции с объектами

## Slide 12: Инфракрасный дальномер
ИК - Дальномер содержит в одном корпусе приемник и передатчик инфракрасного диапазона, предназначен для определения расстояния до объектов в пределах от 10 до 80 сантиметров.
Расстояние менее 10 сантиметров дальномер не способен определить, более 80 сантиметров- будет определяться с большой неточностью.

## Slide 13: Примеры программ
Комбинируя следующие программы мы можем выполнять разнообразные комбинации задач и сделать нашего робота более универсальным
Движение по дорожной разметке

## Slide 14: Примеры программ
Движение вдоль дорожных ограждений

## Slide 15: Примеры программ
Экстренное торможение

## Slide 16: Примеры программ
Поддержание строя в автомобильной колонне

## Slide 17: Примеры программ
Анализирование объекта камерой

## Slide 18: Спасибо за внимание!