## Slide 1: Арконоид
v27.558.936
Notes: Хочу представить свой проект робот для участи в номинации Арконоид

## Slide 2: Что это?
Моторы
Соленоид
Аккумуляторы 18650
Концевые переключатели
Aruco Маркер
Notes: Это платформа с двумя моторами и пинающим механизмом выполненным на основе электромагнитного соленоида, связанная с ноутбуком беспроводным путём

## Slide 3: Некоторые пояснения
Pong
Arkanoid

## Slide 4: Актуальность
Notes: Актуальность заключается в том что используя правила одних из первых аркадных играх, возможно реализовать похожее в реальности, что позволит в игровой форме обучить заинтересованных людей робототехнике, основываясь на простой задаче с непростым решением.

## Slide 5: Цель проекта
Notes: Создать робота, которому необходимо попасть мячом в борт полигона за соперником, используя видеосигнал с камеры, закрепленной над полигоном.

## Slide 6: Задачи проекта
Notes: Создать алгоритм находящий цветные объекты на изображении;
Создать алгоритм находящий Aruco маркеры на изображении;
Настроить беспроводную связь между роботом и компьютером;
Объединить все пункты в единый аппаратно-программный комплекс.

## Slide 7: Как это работает?
Камера
Компьютер
Python
OpenCV
Socet
Notes: Используя распознавание цветов на изображении и Aruco маркеров, компьютер находит расстояние от центра робота до мяча на проекциях ox и oy и с помощью протокола беспроводной передачи предоставляет роботу смещение его центра относительно мяча по оси ox, а в случае близости мяча к роботу отправляет последнему команду обозначающую необходимость пнуть мяч.

## Slide 8: Что видит робот?
компьютер?
Notes: Робот видеть не может он просто получает задачи. А компьютер в свою очередь видит Aruco метку, цветовую маску и всё изображение в целом.

## Slide 9: Итог проекта
Получен прототип робота, который уже может самостоятельно играть с соперником
Получен рабочий программный код для робота

## Slide 10: Дальнейшее развитие
Создание приятной графической оболочки управления роботом
Усовершенствование алгоритма
Пере моделирование элементов робота для улучшения внешнего вида

## Slide 11
Спасибо за внимание